DEPARTMENT HEAD REPORT

WASTEWATER TREATMENT PLANT

October 2017                        October 2018             GALLONS TREATED…10.952 MG……………………..24.207 MG

AVERAGE GALLONS TREATED 0.353  MGD……...…..0.781 MGD

LABORATORY TEST PERFORMED...328………………….328

MONTHLY REPORTS…………………01………………….. 01

RAIN FALL…………………......2.50 INCHES………......11.92 INCHES

RAIN FALL TO DATE…… … 38.30 INCHES………...41.60    INCHES

PERMIT PARAMETERS                                         REPORTED

CBOD5/avg………….10.0 mg/L………………..…....2.00

CBOD5/max…………25.0 mg/L………….……….....2.00

# CBOD5/lbs/day……..167.0………………….….….... 11.9

TSS/avg………………15.0 mg/L……………..…..….4.80

TSS/max……………...40.0 mg/L………..…….….… 7.40

TSS/lbs/day…………250.0…………………….……..30.9

NH3-N/avg…………….2.0 mg/L…………….……...0.100

NH3-N/max……………7.0 mg/L……………..……..0.100

NH3-N/lbs/day…….….33.0………………….……....0.595

D.O. minimum…………4.0 mg/L……………..….…..6.60

pH minimum…………..6.0 standard units…………....6.80

pH maximum…..……...9.0 standard units……...…….7.31

E. coli avg…126 colonies per 100 ml…......................0.467

E. coli 7dy/avg…394 colonies per 100 ml……… . …1.12

2 Hour Peak Flow……………………….….....… .3014 gpm

Copper/avg………………………………………..24.6  ug/L